GPS

GPS (Global Positioning System), в дословном переводе — глобальная система позиционирования. Вся система функционирует на основе орбитальных спутников.

На данный момент на орбите находятся около 30 спутников. Все спутники передают данные на приемник посредством радиоволн (на частоте 1575 МГц).

Т.е. спутники только передают радиосигналы, а GPS-приемник их только принимает и ничего на спутник НЕ передает. Спутникам совершенно не важно, сколько приемников принимают их сигнал, они просто его транслируют. Именно поэтому использование GPS полностью бесплатно (мы же не платим за то, что слушаем, например радио «Максимум»).

Теоретически, для определения координат достаточно данных с трех спутников. Но из-за различных ошибок при определении координат нужны данные с четвертого спутника.

Для того, чтобы GPS-приемник нашел спутники и определил координаты нужно находится либо на улице, либо у окна, иначе радиосигнал от спутника не дойдет до GPS-приемника.

При первом включении GPS-приемник может довольно долго искать спутники и обрабатывать их данные (иногда до 30-40 минут).  Это называется «холодный старт». Так же «холодный старт» будет, если не использовать GPS-приемник долгое время (месяц и больше). Если не использовать GPS-приемник больше 6 часов, то при включении он найдет спутники намного быстрее, т.к. знает их примерные координаты. Это называется «теплый старт» и время определения координат  занимает не больше минуты. Ну а если со времени последнего включения устройства прошло не больше 4 часов, то определение координат занимает несколько секунд и это называется «горячий старт».

Точность определения координат в России по закону составляет +/- 10 метров. На практике точность в большинстве случаев составляет +/- 3 метра.

Но просто так GPS-приемник нам показывает только наши координаты (градусы северной широты и восточной долготы(), которые нормальному человеку малоинтересны. Пользователю необходимо определение своего месторасположения прямо на карте города и прокладка маршрута по нужному адресу. Для прокладки маршрута в устройстве с GPS-приемником должна быть карта (города, области и т.д.) и программа для работы с ней. Существует несколько программ, которые отличаются между собой в основном интерфейсом и количеством карт (городов), которые можно загрузить. Все программы прокладывают маршрут с учетом дорожных знаков (т.е. под «кирпич» вас не поведет).

У нас продаются устройства со следующими программами:

Автоспутник: 16 городов

Навител Навигатор: 11 городов

TomTom: 2 города

iGO: 13 городов

MioMap: 13 городов

Мегаполис: 16 городов

Garmin: 15 городов

У всех из них есть карты Москвы и Санкт-Петербурга.

Устройства с GPS-приемником

Автомобильные GPS-навигаторы

Специализированные навигаторы, предназначенные для установки в автомобиль. В комплекте обязательно есть держатель на стекло и зарядка в прикуриватель. В любом навигаторе уже предустановленны карты нескольких городов и подключать устройство к компьютеру для закачки карт не надо. Т.е. можно сразу после покупки пользоваться навигатором. Например, в навигаторе Voxtel Carrera, где применяется программа Навител, уже есть карты 11 городов России (включая Москву и Санк-Петербург). Почти все автомобильные навигаторы имеют сенсорный дисплей в качестве управляющего элемента (диагональ дисплея сильно влияет на цену устройства).

Абсолютно все навигаторы снабжены функцией голосовых подсказок, т.е. аппарат проговаривает предупреждения о поворотах и т.д. (на русском языке).

Некоторые навигаторы позволяют воспроизводить различные мультимедийные файлы (музыка, фото, видео, текст), т.е. их можно использовать еще и в качестве плеера.

Бывают навигаторы с функцией Bluetooth для того, что бы использовать его в качестве громкой связи.

Коммуникаторы с GPS

Некоторые коммуникаторы и смартфоны имеют встроенный GPS-приемник. Но в отличие от автомобильных навигаторов сразу им воспользоваться не получится. Нужно будет установить на само устройство программу и карты (они есть на комплектном диске), т.е. необходим компьютер. В комплекте с коммуникаторами на базе Windows Mobile идет программа Навител Навигатор (в зависимости от поставки может быть либо один, либо все возможные города). В редких случаях в комплекте может быть программа Автоспутник. Функциональные возможности аналогичны автомобильным навигаторам, т.е. есть голосовые подсказки и т.п.

У смартфонов Nokia в комплекте программа Nokia Map. На данный момент есть карты Питера и Москвы, для работы требуется настроенный GPRS-internet для подкачки частей карты.

Внешний GPS-приемник

Устройство представляет собой внешний GPS-приемник с Bluetooth. Он нужен, если, например, в коммуникаторе отсутствует внутренний GPS, но требуется навигация. Тогда приобретается внешний GPS-приемник и соединяется по каналу Bluetooth с коммуникатором. На самом коммуникаторе должна быть программа и карта для полноценной работы навигации.

Список навигаторов и их программ:

iGO (Mio Map) – навигаторы компании Mio, Prestigio, Pioneer.

Автоспутник - xDevice microMAP, Hyundai HDGPS-4300.

Навител Навигатор - VOXTEL Carrera, JJ-CONNECT AutoNavigator.

Мегаполис - JJ-CONNECT AutoNavigator.

Garmin - Garmin Nuvi.